Caracterización de las memorias de lectura:

1) Establecer las direcciones de la posicion que se desea leer

2) Activar la pastilla de CS#

3) Asegurar la entrada/salida R/W#

tiempo de acceso = t1-t0 	(tiempo en que los datos estan preparados)

(los datos aparecen en el terminal de salida)

Tiempo de ciclo de lectura:

a) tiempo en establecer las señales adecuadas en las entradas

b) tiempo en obtener el dato

c) tiempo en desactivar las señales, dejando a la pastilla preparada para una nueva operación de lectura

Caracterización de las memorias de escritura:

1) Establecer las direcciones de la posicion que se desea escribir

2) Activar la pastilla de CS#

3) Establecer el dato a escribir

3) Asegurar la entrada/salida

# Text boxes

Entrada Direcciones

Entrada CS#

Entrada R/W#

Salida de Datos

No Importa

Aqui Escribe

DIRECCIONES

CS#

R/W#

DATOS

twc tiempo de espera de escritura

tw

twr

tAw

tdw: tiempo de escritura

Instante de referencia

tdh: tiempo de mantenimiento

tiempo de establecimiento de la direccion

tiempo de liberacion de escritura